Комплект для парковки U-302

Инновационный парктроник — устройство, значительно облегчающее парковку автомобиля (позволяющее сохранить свое и чужое имущество, а в некоторых случаях и человеческую жизнь). Полезная вещь для водителей, особенно начинающих. Самое важное достоинство модели - легкость установки. При монтаже вам не надо портить (сверлить) бампер. Просто приклейте на его предварительно очищенную внутреннюю часть специальную магнитную ленту. Благодаря тому, что лента создает непрерывное электромагнитное поле, у прибора нет «мертвых зон» (как это бывает между датчиками у стандартных парктроников) и он «видит» даже самые маленькие и тонкие предметы (например, торчащую трубу). Сигнализация о препятствии осуществляется как звуком (зуммер), так и при помощи цветного мини-дисплея, разбитого на сегменты. Чем ближе препятствие — тем больше светится сегментов.

Перед установкой

Установка электронного оборудования на автомобиль может быть сложной  даже для опытного мастера. Если Вы не уверены, что справитесь с электропроводкой, снятием и обратной установкой панелей и другими работами, связанными с установкой датчика парковки, пожалуйста, свяжитесь с производителем автомобиля для получения инструкций или обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту по установке электроники.

Прежде, чем устанавливать части комплекта - расположите главный модуль и сирену в месте, где собираетесь их установить и проверьте следующее:

-Достаточна ли длина проводов для установки датчика на автомобиль?

-Имеются ли 3 см чистой, гладкой поверхности внутри бампера, где возможен монтаж металлизированной ленты?

Составные части

Установка

Разверните металлизированную ленту (антенну) настолько, чтобы поверхность бампера внутри была покрыта от одно конца до другого в том числе на закругление бампера, но не размещайте ее по бокам бампера (см. рисунок справа). Не снимайте пока защитную бумагу с клейкой стороны.

Не устанавливайте металлизированную ленту ближе 3 см от любых металлических частей. Перед установкой хорошо очистите внутреннюю горизонтальную поверхность бампера, обезжирьте ее н-р спиртом и высушите.

Снимите защитную пленку с ленты и плотно прикладывайте ее сантиметр за сантиметром на внутреннюю поверхность бампера.

ВНИМАНИЕ! Для удобства нанесения ленты Вы можете снять бампер, либо поднять автомобиль на подъемник (воспользоваться рем-ямой или эстакадой).

Установка внутрь накладки бампера

Выполните действия, описанные в пункте «Перед установкой». Если на Вашем автомобиле установлен металлический бампер или бампер без накладки, то смотрите следующий раздел.

1. Тщательно очистите поверхность внутри бампера щеткой с моющим средством, затем промойте водой, протрите насухо и протрите спиртовыми салфетками для того, чтобы лента хорошо приклеилась к пластиковой поверхности;

2. Возьмите конец ленты с разъёмом и снимите несколько сантиметров защитной бумаги от клейкой поверхности;

3. Поместите конец ленты с разъёмом в месте, где к ней подойдёт черный провод;

4. Постепенно снимая защитную плёнку, сантиметр за сантиметром приклейте антенну на внутреннюю поверхность бампера.

Часто задаваемые вопросы

- Предотвратит ли датчик парковки столкновение с предметом/объектом сзади автомобиля?

- Нет. Датчик только предупредит Вас о возможном столкновении. Если автомобиль двигается назад очень быстро, или время Вашей реакции замедлено, автомобиль всё же столкнётся с препятствием.

- Влияет ли погода на чувствительность датчика?

- Да! Дождь может слегка уменьшить дальность обнаружения препятствий датчиком.

- Требует ли датчик парковки какого-то постоянного обслуживания?

- Нет. Корректно установив датчик один раз, вы сможете пользоваться им годами.

Установка на накладку бампера (или для металлического бампера)

Выполните действия, описанные в пункте «Перед установкой».

- Тщательно очистите поверхность бампера СНАРУЖИ мокрой тряпкой и после - спиртовыми салфетками для того, чтобы антенна хорошо приклеилась к поверхности;

- Возьмите конец антенны с разъемом и очистите несколько сантиметров от защитной бумаги;

- Поместите конец антенны с разъёмом в месте, где к ней подойдёт черный провод;

- Постепенно снимая защитную плёнку, приклейте антенну к бамперу.

Установка блоков внутри салона

Выполните действия, описанные в пункте «Перед установкой».

1. Тщательно очистите область, которую вы выбрали для монтажа, при помощи мокрой тряпки и спиртовой салфетки. Затем снимите защитную плёнку с главного модуля и приклейте его;
2. Если вы не хотите сверлить дырку, снимите резиновый слив для воды, находящийся в багажнике (данная конструкция есть не у всех автомобилей. Можете использовать какое-либо служебное отверстие). Выведите черный провод через него из салона авто к бамперу;
3. Подключите черный провод от блока управления к концу антенны датчика;
4. Очистите область, которую Вы выбрали для монтажа дисплея с зуммером (обычно для этого используют торпедо автомобиля слева или справа от рулевой колонки), затем снимите защитную бумагу и приклейте её. Вставьте вилку в разъём основного модуля;
5. Подключите красный провод сирены к положительному (+) проводу задней фары (12В) с помощью специального красного разъёма (входит в комплект);

6. Подключите чёрный провод от сирены к отрицательному (-) проводу задней фары при помощи прилагаемого красного разъёма, или заземлите.

7. Свободные провода между блоками скройте в специальных пазах салона, предназначенных для скрытого подведения проводки (обычно они находятся между полом и боковыми стенками салона).

Красный и черный провода питания комплекта соединяются с питающими проводами, которые идут на питание лампы заднего хода: красный с «плюсом» (+) питания, черный — с «минусом» (масса).

Тестирование

ВНИМАНИЕ! На время проведения тестирования пригласите второго человека сесть на сиденье переднего пассажира для оказания вам помощи.

Тестирование датчика парковки U-302 должно происходить на незаведенном автомобиле, при включенном стояночном тормозе.

- Поверните ключ зажигания автомобиля в положение ВКЛ, но не заводите двигатель;

- Установите рычаг переключения скоростей в положение заднего хода;

- Встаньте на расстоянии около 6 метров от заднего бампера и медленно подходите к машине;

- На расстоянии от 70 до 40 см, на дисплее засветятся несколько зеленых сегментов, а затем - оранжевые. На расстоянии от 40 до 20 дюймов, Вы услышите непрерывный звуковой сигнал, а на дисплее будут светиться уже и красные сегменты.

ВНИМАНИЕ!

При первом и последующих парковках с использованием парковочного комплекта — обеспечьте движение автомобиля назад с крайне медленной скоростью. Это повысит эффективность парковки и позволит вам знать реальное расстояние до объектов сзади машины.

Датчик парковки менее чувствителен к не проводящим тепло объектам;

Данная система для парковки является средством помощи водителю и не отменяет его ответственности при эксплуатации транспортного средства.

Технические характеристики

Рабочее напряжение	DC12В ±2В

Потребление	<50 мА

Рабочая температура	-20~+70°C

Дальность обнаружения	от 0,7 м и ближе